# Document:

# МЕТОДИКА РАСЧЕТА СООТНОШЕНИЙ ОБЪЕМОВ ЦИРКУЛИРУЮЩИХ РАСТВОРОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ КАЛЬЦИНИРОВАН­ НОЙ СОДЫ И ПОТАША ИЗ НЕФЕЛИНОВОГО СЫРЬЯ (rus).

# CALCULATION RATIO OF VOLUME OF CIRCULATING SOLUTION IN THE PRODUCTION OF SODA Ash and Potassium Carbonate FROM NEPHELINES (eng)

Autors of Document:

1Krichevskaya E.L, 2Tymoshenko V.V, 1Gogunskii V.D., 1Radayev V.A.

1Odessa state polytechnic university; 2NIOKhIM, Kharkov

Year the Document was Publish: 1977

Source of the Document: Khimicheskaya promysltnnost’, № 4, 284-286

Анотация (рус):

Изменение соотношений основных и рециклических потоков в производстве каль­ цинированной соды и поташа из нефелинового сырья является одним из основных способов управления технологическими процессами. Смешение растворов должно обеспечить достижение заданного значения индекса по калию. Предложены расчетные формулы и составлены номограммы для определения соотношений объемов смешиваемых растворов на основе исходных данных, определяемых автоматическими приборами или методами экспресс-анализа — плотности и соотношения общей щелочности и содержания калия в растворе. Ил. — 3, лит. ссылок — 5.

Annotation (eng):

Changing the basic relations and recycle streams in the production of calcium tsinirovannoy soda and potash from nepheline of raw materials is one of the main ways to process control . Mixing solutions must provide to achieving the specified index value potassium. Proposed formulas and presented with a nomogram for determining the relations of the mixed volumes of solutions based on the original data set in automatic devices or methods of rapid analysis - density and the ratio of total alkalinity and potassium in the races going on. Fig. — 3, references — 5.

References:

1. Рыдник В. Л., Пушкарь Р. Г. Вопросы экономики основной химической промышленности. Л., «Химия», 1971,. с. 15.

2. Романец А. С. и др. Труды Международного симпозиума социалистических стран по содовой промышленности. Славянск, 1971, с. 17.

3. Дрозин А. Н., Щетинский В. В. Вопросы автоматизации производства основной химической промышленности. Харьков, изд. НИОхим, 1971, с. 141.

4. Романец А. С., Косьмин Ю. Н., Разиньков В. Я. - В кн.: Средства и схемы автоматизации техно­ логических процессов содового производства. Киев, изд. ин-та техн. информ., 1966, с. 18.

5. Гинзбург Д. М. ЖПХ, 1965, т. 38, с. 55.